| CODE | LIBELLE | U | QUANTITE | P.U. | MONTANT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 27 | Réalisation Linteaux béton armé dans Blocs linteaux briques | M3 | 0,40 |  |  |  |  |
| 1 | mo | Ouvrier Maçon | H | 15,00 | 20,50 | 307,50 |  |  |
| 2 | BriLin | Brique linteau 20*20*50 | u | 50,00 | 1,35 | 67,50 |  |  |
| 10 | Fer HA | Armature Standard 4HA10 | ml | 25,00 | 3,20 | 80,00 |  |  |
| 3 | Béton B25 | BPE B25 | M3 | 0,38 | 91,47 | 34,30 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  | 489,30 |  |  |
|  |  | TOTAUX |  | 0,40 | 489,30 | 195,72 |  |  |
| CODE | LIBELLE | U | QUANTITE | P.U. | MONTANT |  |  |
|  |  | TOTAUX |  | - | - | - |  |  |
| CODE | LIBELLE | U | QUANTITE | P.U. | MONTANT |  |  |
|  |  | TOTAUX |  | - | - | - |  |  |
| CODE | LIBELLE | U | QUANTITE | P.U. | MONTANT |  |  |
|  |  | TOTAUX |  | - | - | - |  |  |
| CODE | LIBELLE | U | QUANTITE | P.U. | MONTANT |  |  |
|  |  | TOTAUX |  | - | - | - |  |  |